Communication I2C sur le robot
La communication I2C du robot fonctionne selon le principe suivant.
- Envoi de l’adresse de la carte + bit R/W
- Envoi de l’adresse du registre à lire ou écrire
- Lecture ou écriture du registre. Possibilité de lire ou d’écrire plusieurs registres, l’adresse s’incrémentant automatiquement.
# Châssis
Adresse sur le bus i2c : 0x55
Adresse	R/W	Description
0x00	RW	Statut 0x01 : Interruption du mouvement 0x02 : Mouvement en cours 0x04 : Mouvement finit
0x01	W	Translation X (bits de poids faible)
0x02	W	Translation X (bits de poids fort)
0x03	W	Translation Y (bits de poids faible)
0x04	W	Translation Y (bits de poids fort)
0x05	W	Rotation (bits de poids faible)
0x06	W	Rotation (bits de poids fort)
0x07	W	Vitesse (bits de poids faible)
0x08	W	Vitesse (bits de poids fort)
0x09	W	Accélération (bits de poids faible)
0x0A	W	Accélération (bits de poids fort)

Note, pour l’instant les unités sont des unités arbitraires.
# Triangulation
Adresse sur le bus i2c : 0x30
Adresse	R/W	Description
0x00	R	Statut 0x01 : 1 :Lecture balise 1 / 0x02 : 1 :Lecture balise 2 / 0x04 : 1 :Lecture balise 3 / 0x08 : 1 : Calcul OK
0x01 à 0x04	R	Position X, en mm / Poids fort en 0x01, poids faible en 0x04
0x05 à 0x08	R	Position Y, en mm / Poids fort en 0x05, poids faible en 0x08
0x09 à 0x12	R	Orientation du robot (en degrés) / Poids fort en 0x09, poids faible en 0x12

# Détection de l’adversaire
Adresse sur le bus i2c : 0x18
Adresse	R/W	Description
0x00 à 0x0B	R	Distance en cm lu par le capteur / 0x00 : capteur 0 / 0x01 : capteur 1 / … / 0x0A : capteur 10 / 0x0B : capteur 11